ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				                                     Αλικιανός: 09-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ				                                                    Αρ. Πρωτ. : 14293

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διευθ.: Αλικιανός

Ταχ. Κωδ.: 73005, Αλικιανός

Πληρ.: Κρασάκης Ελευθέριος                                                                                  Προμήθεια μεταλλικών ερμαρίων

Τηλ.: 2821341023

Fax: 2821341023

E-mail: lkrasakis@platanias.gr

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για την προμήθεια, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης και της τοποθέτησης  μεταλλικών ερμαρίων τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τα οποία θα τοποθετηθούν στους υπόγειους χώρους των Δημοτικών καταστημάτων Αλικιανού και Γερανίου, για την αρχειοθέτηση και την τήρηση αρχείου και εγγράφων  των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.  Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 17.368,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης με Κ.Α. 10.7133.004 <Προμήθεια μεταλλικών ερμαρίων>.

##### ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

### Α. Χώρος Αρχείου.

### Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά ερμάρια τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ  επτά (7) διαφορετικών τύπων (ως σχέδιο). Θα  κατασκευαστούν με μονοκόμματους γαλβανιζέ ορθοστάτες 36Χ36Χ1,8 , θα τοποθετηθούν τριγωνικά ελάσματα περιμετρικά ανά ορθοστάτη σε δύο σειρές και  θα  αποτελούνται  από πέντε (5) σειρές ραφιών τα οποία θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα (πάχος χάλυβα 0,8 χιλ για βάθος ραφιών έως 46 εκ. ενώ για βάθος ραφιών 61 εκ. πάχος χάλυβα 1,0 χιλ). Τα παραπάνω υλικά θα συνδεθούν με γαλβανιζέ βίδες και παξιμάδια, ενώ σε όλους τους ορθοστάτες που θα εφάπτονται στο δάπεδο θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα. Για τους τύπους ραφιών Α,Β,Γ,Δ & Η οι ακραίοι ορθοστάτες θα πακτωθούν στην οροφή και στο δάπεδο, ενώ για τους τύπους ραφιών Ε &Ζ οι ορθοστάτες θα πακτωθούν στον τοίχο (ανά δύο ορθοστ. δύο πακτώσεις). Επίσης θα τοποθετηθεί ταινία 38Χ1,80.  Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με όλους τους τύπους και τα απαραίτητα παρελκόμενα τους καθώς η προμέτρηση και η ενδεικτική δαπάνη  αυτών.

| ΤΥΠΟΣ Α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,9*6 | 17,40 | ΜΜ | 2,20 | 38,28 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*9 | 19,35 | ΜΜ | 2,20 | 42,57 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 2*10+3*4 | 32,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 8,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 3*5 | 15,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 2,70 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 2*4*5 | 40,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 300,00 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*2+38*3+25*5 | 331,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 19,86 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*2*5*5+1,2*5*4 | 39,00 | ΜΜ | 1,50 | 58,50 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 487,91 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 4,00 |  |
| ΤΥΠΟΣ Β |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,9*6 | 17,40 | ΜΜ | 2,20 | 38,28 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*8 | 17,20 | ΜΜ | 2,20 | 37,84 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 10*2+4*3 | 32,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 8,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 3*4+2 | 14,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 2,52 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*2*5*4+0,3*5+1,2*5*4 | 37,5 | ΜΜ | 1,50 | 56,25 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 2*3*5+5 | 35,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 262,50 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*2+38*3+25*4+2*5 | 316,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 18,96 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 442,35 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 2,00 |  |
| ΤΥΠΟΣ Γ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,9*6 | 17,40 | ΜΜ | 2,20 | 38,28 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*3 | 6,45 | ΜΜ | 2,20 | 14,19 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 10*2+4 | 24,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 6,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 3*3 | 9,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 1,62 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 2*2*5 | 20,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 150,00 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*2*5*3+1,2*5*2 | 21 | ΜΜ | 1,50 | 31,50 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*2+38+25*3 | 205,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 12,30 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 271,89 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 2,00 |  |
| ΤΥΠΟΣ Δ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,9*6 | 17,40 | ΜΜ | 2,20 | 38,28 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*6 | 12,90 | ΜΜ | 2,20 | 28,38 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 10*2+4*2 | 28,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 7,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 3*4 | 12,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 2,16 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 2*3*5 | 30,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 225,00 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*2+38*2+25*4 | 268,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 16,08 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*2*5*4+1,2*5*3 | 30 | ΜΜ | 1,50 | 45,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 379,90 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 5,00 |  |
| ΤΥΠΟΣ Ε |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*6 | 12,90 | ΜΜ | 2,20 | 28,38 |  |
| Διαχωριστικό ταινία μήκους 0,30 | 0,30*5*2 | 3,00 | ΜΜ | 1,50 | 4,50 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 8*2+4*2 | 24,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 6,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*6 | 12,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 2,16 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 2*5 | 10,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 75,00 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*5*3 | 4,5 | ΜΜ | 1,50 | 6,75 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 36*2+28+10*2 | 120,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 7,20 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 3*3 | 9,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 13,50 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 143,49 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 1,00 |  |
| ΤΥΠΟΣ Ζ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*22 | 47,30 | ΜΜ | 2,20 | 104,06 |  |
| Διαχωριστικό ταινία μήκους 0,30 | 0,3*5*11 | 16,50 | ΜΜ | 1,50 | 24,75 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 8*2+4*9 | 52,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 13,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*11 | 22,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 3,96 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 5*9 | 45,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 337,50 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ0,92 | 5*1 | 5,00 | ΤΕΜ | 5,90 | 29,50 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 36*2+28*9+10*11 | 434,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 26,04 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*5*11 | 16,5 | ΜΜ | 1,50 | 24,75 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 3*6 | 18,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 27,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 590,56 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 1,00 |  |
| ΤΥΠΟΣ Η |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,9*6 | 17,40 | ΜΜ | 2,20 | 38,28 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*5 | 10,75 | ΜΜ | 2,20 | 23,65 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 10*3+4*2 | 38,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 9,50 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 3*3+2 | 11,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 1,98 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 2*5*2+1*5 | 25,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 187,50 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*3+38*2+25*3+2*5 | 299,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 17,94 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,3*2*5*3+0,3*5+1,2*5*2 | 22,5 | ΜΜ | 1,50 | 33,75 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 330,60 |  |
|  |  |  | Ποσότητα ίδιου Τύπου | 3,00 |  |
| Β. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά ερμάρια τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ γαλβανιζέ (ως σχέδιο). Θα κατασκευαστούν με μονοκόμματους γαλβανιζέ ορθοστάτες 36Χ36Χ1,8 , θα αποτελούνται από τρείς (3) σειρές ραφιών τα οποία θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα (πάχος χάλυβα 1,0 χιλ), ενώ στις δύο σειρές θα τοποθετηθούν τριγωνικά ελάσματα περιμετρικά ανά ορθοστάτη . Τα παραπάνω υλικά θα συνδεθούν με γαλβανιζέ βίδες και παξιμάδια, ενώ σε όλους τους ορθοστάτες που θα εφάπτονται στο δάπεδο θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα. Οι ορθοστάτες των ραφιών θα πακτωθούν στον τοίχο (ανά δύο ορθοστ. Δύο πακτώσεις). Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα απαραίτητα παρελκόμενα τους καθώς η προμέτρηση και η ενδεικτική δαπάνη αυτών. |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,95*4 | 11,80 | ΜΜ | 2,20 | 25,96 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*4 | 8,60 | ΜΜ | 2,20 | 18,92 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 8*2+4*2 | 24,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 6,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*4 | 8,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 1,44 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ1,22 | 3*3 | 9,00 | ΤΕΜ | 12,75 | 114,75 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 32*2+24*2 | 112,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 6,72 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*2 | 4,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 6,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*2 | 4,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 6,00 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 2,95*4 | 11,80 | ΜΜ | 2,20 | 25,96 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*2 | 4,30 | ΜΜ | 2,20 | 9,46 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 8*2+4 | 20,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 5,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 1,08 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,92 | 2*3 | 6,00 | ΤΕΜ | 10,00 | 60,00 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 32*2+24 | 88,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 5,28 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 2*2 | 4,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 6,00 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 2*2 | 4,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 6,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 304,57 |  |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά ερμάρια τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ στους παρακάτω χώρους (ως σχέδιο) Χώρος 1 &5: θα κατασκευαστούν με μονοκόμματους γαλβανιζέ ορθοστάτες 36Χ36Χ1,8 , θα αποτελούνται από πέντε (5) σειρές ραφιών τα οποία θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα (πάχος χάλυβα 1,0 χιλ), όπου στις δύο σειρές θα τοποθετηθούν τριγωνικά ελάσματα περιμετρικά ανά ορθοστάτη . Χώρος 2 &6: θα κατασκευαστούν με μονοκόμματους γαλβανιζέ ορθοστάτες 36Χ36Χ1,8 , θα αποτελούνται από έξι (6) σειρές ραφιών, ενώ στο σημείο που το ύψος του χώρου είναι 2,15 μ θα αποτελούνται από πέντε (5) σειρές ραφιών, τα οποία θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα (πάχος χάλυβα 0,8 χιλ) . Στις δύο σειρές των ραφιών θα τοποθετηθούν τριγωνικά ελάσματα περιμετρικά ανά ορθοστάτη, επίσης θα τοποθετηθεί ταινία 38Χ1,80. Χώρος 3 &4: θα κατασκευαστούν με μονοκόμματους γαλβανιζέ ορθοστάτες 36Χ36Χ1,8 , θα αποτελούνται από τέσσερις (4) σειρές ραφιών τα οποία θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα (πάχος χάλυβα 1,0 χιλ) , όπου στις δύο σειρές θα τοποθετηθούν τριγωνικά ελάσματα περιμετρικά ανά ορθοστάτη. Τα παραπάνω υλικά θα συνδεθούν με γαλβανιζέ βίδες και παξιμάδια, ενώ σε όλους τους ορθοστάτες που θα εφάπτονται στο δάπεδο θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα. Οι ορθοστάτες των ραφιών θα πακτωθούν στον τοίχο (ανά δύο ορθοστ. Δύο πακτώσεις) ή στην οροφή. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα απαραίτητα παρελκόμενα τους καθώς η προμέτρηση και η ενδεικτική δαπάνη αυτών. |  |
| ΧΩΡΟΣ 1 |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,30 | (2*7+2*5+22*5+2*3+2*3)*2,30 | 335,80 | ΜΜ | 2,20 | 738,76 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 10*8+13*4 | 132 | ΤΕΜ | 0,25 | 33,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*7+2*5+22*5+2*3+2*3 | 146,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 26,28 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ1,22 | 3*5 | 15,00 | ΤΕΜ | 8,65 | 129,75 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,92 | 2*5 | 10,00 | ΤΕΜ | 6,25 | 62,50 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,72 | 3*5 | 15,00 | ΤΕΜ | 5,90 | 88,50 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ1,22 | 5*5+2*5+1*5 | 40,00 | ΤΕΜ | 12,75 | 510,00 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,92 | 1*5+2*5+1*5 | 20,00 | ΤΕΜ | 10,00 | 200,00 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 36*10+28*13 | 724,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 43,44 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα δυο ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 4*2+3*2+3*2+2*2+2*2 | 28,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 42,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 1.874,23 |  |
| ΧΩΡΟΣ 2 |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,75 | (3*5+11+11+7)*2,78 | 122,32 | ΜΜ | 2,20 | 269,10 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 2,15*10 | 21,5 | ΜΜ | 2,20 | 47,30 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 2*8+3*4+2*8+2*4+2*10+43+2*10+4*2+2*10+4*2 | 171 | ΤΕΜ | 0,25 | 42,75 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*5+2*4+3*4+3*4 | 42 | ΤΕΜ | 0,18 | 7,56 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 6*6+4*6+4*6 | 84 | ΤΕΜ | 7,50 | 630,00 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ0,92 | 2*6 | 12 | ΤΕΜ | 5,90 | 70,80 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ0,72 | 2*6+2*6 | 24 | ΤΕΜ | 5,50 | 132,00 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ1,22 | 3*5+2*6 | 27 | ΤΕΜ | 8,65 | 233,55 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,92 | 1*5 | 5 | ΤΕΜ | 6,25 | 31,25 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,72 | 1*6 | 6 | ΤΕΜ | 5,90 | 35,40 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*2+38*3+46*2+38*2+46*2+38*2+36*2+28*3+40*2+32*2+24*12+5*10+12*4 | 1228 | ΤΕΜ | 0,06 | 73,68 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,38*5*5+0,38*6*3+1,22*6*2+0,92*6+0,72*6+1,22*6*2+0,72*6+1,22*6+0,72*6+0,30*2*6*11 | 111,02 | ΜΜ | 1,50 | 166,53 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 36Χ36Χ1,8L=8 εκ. | 2*2+2+1+3*2+3+2+3+2 | 23 | ΤΕΜ | 1,50 | 34,50 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 1.774,42 |  |
| ΧΩΡΟΣ 3 |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 1,80 | (2*3+2*3+2*4)*1,80 | 36 | ΜΜ | 2,20 | 79,20 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 2*8+4+2*8+4+2*8+2*4 | 64 | ΤΕΜ | 0,25 | 16,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*3+2*3+2*4 | 20 | ΤΕΜ | 0,18 | 3,60 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ1,22 | 1*4+2*4 | 12 | ΤΕΜ | 12,75 | 153,00 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,92 | 1*4+1*4 | 8 | ΤΕΜ | 10,00 | 80,00 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ1,22 | 1*4 | 4 | ΤΕΜ | 8,65 | 34,60 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,92 | 1*4 | 4 | ΤΕΜ | 6,24 | 24,96 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 32*6+24*4 | 288 | ΤΕΜ | 0,06 | 17,28 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα δυο ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 2*7 | 14 | ΤΕΜ | 1,50 | 21,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 429,64 |  |
| ΧΩΡΟΣ 4 |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 1,60 | (16*6)*1,60 | 153,6 | ΜΜ | 2,20 | 337,92 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 2*8+4 | 20 | ΤΕΜ | 0,25 | 5,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*3 | 6 | ΤΕΜ | 0,18 | 1,08 |  |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,92 | 2*4 | 8 | ΤΕΜ | 6,25 | 50,00 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 32*2+24 | 88 | ΤΕΜ | 0,06 | 5,28 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα δυο ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 2*2 | 4 | ΤΕΜ | 1,50 | 6,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 405,28 |  |
| ΧΩΡΟΣ 5 |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,30 | (2*3+2*2+2*3+2*7)*2,30 | 69 | ΜΜ | 2,20 | 151,80 |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 1,80 | (2*2+2*2)*1,80 | 14,4 | ΜΜ | 2,20 | 31,68 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 8*2+4+8+8+4+8*2+4*2+8*2+4*5 | 100 | ΤΕΜ | 0,25 | 25,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 2*2+2*3+2*4+2*7 | 32 | ΤΕΜ | 0,18 | 5,76 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ1,22 | 2*5+1*4+2*5+5*5 | 49 | ΤΕΜ | 12,75 | 624,75 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,92 | 1*5+1*4 | 9 | ΤΕΜ | 10,00 | 90,00 |  |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,72 | 1*4 | 4 | ΤΕΜ | 8,30 | 33,20 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 36*2+28+32+32+28+32+36*2+28+36*2+28*5 | 536 | ΤΕΜ | 0,06 | 32,16 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα δυο ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 2*2+2*2+2*3+2*4 | 22 | ΤΕΜ | 1,50 | 33,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 1.027,35 |  |
| ΧΩΡΟΣ 6 |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |  |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,75 | 2,75*3*5+2,75*3*6 | 90,75 | ΜΜ | 2,20 | 199,65 |  |
| Τριγωνικά ελάσματα | 10*2+4*3+10*2+4*4 | 68 | ΤΕΜ | 0,25 | 17,00 |  |
| Πέλμα πλαστικό | 3*5+3*6 | 33 | ΤΕΜ | 0,18 | 5,94 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 3*6*2+3*6*2 | 72 | ΤΕΜ | 7,50 | 540,00 |  |
| Πλαίσιο 0,30Χ0,92 | 1*2*6+2*6*2 | 36 | ΤΕΜ | 5,90 | 212,40 |  |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 46*2+38*3+24*5+46*2+38*4+24*6 | 714 | ΤΕΜ | 0,06 | 42,84 |  |
| Ταινία 38Χ1,80 | 0,30*6*2*5+1,22*6*3+0,92*6+0,30*2*6*6+1,22*6*3+0,92*6*2 | 100,08 | ΜΜ | 1,50 | 150,12 |  |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 36Χ36Χ1,8L=8 εκ. | 2*3*2 | 12 | ΤΕΜ | 1,50 | 18,00 |  |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 1.185,95 |  |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,90 | 302,00 | ΜΜ | 2,20 | 664,40 |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,15 | 316,05 | ΜΜ | 2,20 | 695,31 |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,75 | 213,07 | ΜΜ | 2,20 | 468,75 |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 2,30 | 404,80 | ΜΜ | 2,20 | 890,56 |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 1,80 | 50,40 | ΜΜ | 2,20 | 110,88 |
| Ορθοστάτης γωνία 36Χ36Χ1,8 ύψους 1,60 | 153,40 | ΜΜ | 2,20 | 337,92 |
| Τριγωνικά ελάσματα | 1.169,00 | ΤΕΜ | 0,25 | 292,25 |
| Πέλμα πλαστικό | 526,00 | ΤΕΜ | 0,18 | 94,68 |
| Πλαίσιο 0,30Χ0,72 | 24,00 | ΤΕΜ | 5,50 | 132,00 |
| Πλαίσιο 0,30Χ0,92 | 53,00 | ΤΕΜ | 5,90 | 312,70 |
| Πλαίσιο 0,30Χ1,22 | 706,00 | ΤΕΜ | 7,50 | 5.295,00 |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,72 | 21,00 | ΤΕΜ | 5,90 | 123,90 |
| Πλαίσιο 0,38Χ0,92 | 27,00 | ΤΕΜ | 6,25 | 168,75 |
| Πλαίσιο 0,38Χ1,22 | 46,00 | ΤΕΜ | 8,65 | 397,90 |
| Πλαίσιο 0,61Χ1,22 | 110,00 | ΤΕΜ | 12,75 | 1.402,50 |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,92 | 43,00 | ΤΕΜ | 10,00 | 430,00 |
| Πλαίσιο 0,61Χ0,72 | 4,00 | ΤΕΜ | 8,30 | 33,20 |
| Βίδα παξιμάδι στερέωσης | 8.935,00 | ΤΕΜ | 0,06 | 536,10 |
| Ταινία 38Χ1,80 | 742,10 | ΜΜ | 1,50 | 1.113,15 |
| Στερώση-Πάκτωση στον τοίχο στριφώνι φ10 5 εκ και μεταλλικό ούπα (2τεμ ανα δυο ορθ. Που εφαπτεται στον τοιχο. | 95,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 142,50 |
| Στερώση-Πάκτωση στο δάπεδο με στριφώνι Φ10 μήκους 6εκ , μεταλλικό ούπα ,γωνία 0,04Χ0,05 από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2 χιλ τοποθετ. Πάνω σε λάστιχο πάχους 2 χιλ | 104,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 156,00 |
| Στερώση-Πάκτωση στην οροφή με μεταλλικό ούπα , ντίζα Φ10 ,παξμάδι και ορθοστάτη 40Χ40Χ2 L=8 εκ. | 139,00 | ΤΕΜ | 1,50 | 208,50 |
|  |  |  | Άθροισμα | 14.006,95 |
|  |  | Φ.Π.Α . 24 % | 3.361,67 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 17.368,62 |

### Ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, το σύνολο ή μέρος της ποσότητας που προμήθευσε, αν διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω προδιαγραφών ή στην περίπτωση αστοχίας υλικού.

### Τέλος, η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, σε διάστημα μικρότερο των 120 (εκατόν είκοσι) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        					                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Προϊσταμένη Δ./νσης

Τ.Υ.Δήμου Πλατανιά

Άννα Κακαβελάκη                                       	             	             Κρασάκης Ελευθέριος

Πολιτικός  Μηχανικός             	  	                                      Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ